гидрологическая ГИС Водохранилищ:

назначение, структура, особенности функционирования

В.Г. Калинин, С.В. Пьянков

Пермский государственный университет, г. Пермь

За более чем 40-летний период существования большинства водохранилищ России накоплен огромный материал, включающий многолетние наблюдения за элементами гидрологического режима на водомерных постах, рейдовых вертикалях, температурных и ледовых разрезах, а также многочисленные экспедиционные исследования. Применение современных информационных технологий позволяет систематизировать имеющиеся сведения для решения задач комплексного изучения и рационального использования водохранилищ на новом научном и техническом уровне.

Авторами создана гидрологическая ГИС "Водохранилища камского каскада", основу которой составляют картографические и атрибутивные базы данных, отражающие специфику водохранилищ [Калинин, Пьянков, 2002, 2006].

Создание гидрологической ГИС водохранилищ направлено на решение широкого спектра задач, подразделяемых на четыре группы [Калинин, Пьянков, 2006]:

1. Создание и ведение составляющих гидрологической базы данных.

# 2. Определение и уточнение морфометрических и гидрологических характеристик районов и участков водохранилищ при НПГ и разных уровнях сработки.

3. Цифровое картографическое моделирование для определения морфометрических и гидрологических показателей

### 4. Исследование гидрологического режима водохранилищ.

Гидрологическая ГИС состоит из двух качественно разных составляющих: первая - описывает объект, вторая - наблюдения над ним. И та и другая подчиняется иерархической модели, которая подразумевает с одной стороны наследственность признаков, а с другой стороны качественные отличия уровней иерархии. В основу иерархической структуры водохранилища, как объекта исследований, положена схема гидролого-морфологического районирования, предложенная Ю.М.Матарзиным, И.К.Мацкевичем [1970].

Картографическая база данных состоит из следующих цифровых слоев: контуры береговой линии и зеркала водохранилища, острова, границы морфологических единиц, отметки глубин, модель рельефа дна водохранилищ, изобаты. Атрибутивная база данных содержит морфометрические характеристики таксономических единиц водохранилищ.

Структура наблюдений над объектом представлена в виде картографической базы данных, включающей в себя цифровые слои местоположения пунктов наблюдений за элементами гидрометеорологического режима с точной координатной привязкой: гидрологические посты, метеостанции, рейдовые вертикали, температурные и ледовые профили, береговые стационары и атрибутивной, где содержатся информация о ежегодных, среднемесячных и среднемноголетних результатах наблюдений за элементами водного, термического, ледового режимов [Калинин, Пьянков, 2002].

Такая организация данных дает возможность наиболее качественно обрабатывать имеющийся материал, а также проводить моделирование процессов и явлений, происходящих в водохранилищах.

Структура организации и хранения информации гидрологической ГИС детально рассмотрена в работе [Калинин, Пьянков, 2006]. В качестве программного инструмента реализации гидрологической ГИС «Водохранилища камского каскада» используется «ArcView 3.2а» и ее модули. Она представлена в виде проекта «Kama_reservoirs».

Рассмотрим более подробно особенности функционирования гидрологической ГИС. При выполнении исследований пространственно-временной динамики элементов гидрологического режима из атрибутивной базы данных выбираются необходимые характеристики по различным видам наблюдений и помещаются в проект либо в виде отдельных таблиц, либо соединяются с объектами из картографической базы данных: гидрологическими постами или метеостанциями.

Соединение картографических и атрибутивных баз данных организовано по единому полю (идентификатору), в качестве которого используется название объекта. Это соединение автоматизировано по запросу пользователя и может быть выполнено, как при подготовке данных проекта, так и в ходе его выполнения. Добавление темы в документ Вид сопровождается ведением реестра, где производится  описание метаданных (рис. 1).

Формирование документа Вид осуществляется пользователем через кнопку интерфейса путем добавления необходимых тем (векторных, растровых или файлов в формате  GRID) из картографической базы данных (рис. 2).

Одной из первых, наиболее важных функциональных возможностей является поиск объектов. В гидрологической ГИС поиск объектов реализован по наименованию, их пространственному отношению к другим объектам (например, нахождение в заданном радиусе ближайшей от гидрологического поста метеостанции с отображением направления и расстояния) (рис. 3).

Определение в ГИС ArcView позволяет задать критерии, относительно которых будет создана тема на основе шейп-файла. Эта тема состоит только из объектов, удовлетворяющих условию запроса. Это дает возможность на основе одного шейп-файла создать множество тем, каждая из которых отвечает соответствующей тематической характеристике. Так, возможно из исследуемых гидрологических постов, на которых проводятся наблюдения за гидрологическим режимом, оставить только те, у которых, например, среднемноголетние даты появления ледовых явлений наблюдаются в октябре (рис. 4). Это крайне важно при решении задач поиска участков с аномально ранними или поздними сроками наступления ледовых явлений, статистической обработки пространственной информации выбранных объектов (гидрологических постов, рейдовых вертикалей, ледовых профилей и т.п.), проведения гидрологического районирования.

Статистическая обработка атрибутивных баз данных производится для любой метеостанции или гидрологического поста. Для этого необходимо выбрать, например, метеостанцию, характеристику (ежегодные сроки перехода температуры воздуха через 0оС к отрицательным значениям) и период наблюдений. Результатом обработки данных является расчет описательной статистики (количество членов ряда, среднее, максимальное, минимальное, среднеквадратическое отклонение, амплитуда), включая коэффициенты вариации и асимметрии (рис. 5а). Здесь же выполняется построение локальных зависимостей между различными характеристиками с расчетом коэффициентов корреляции (рис. 5б).

Описательная статистика рассчитывается:

- по годам (для любого гидрологического поста или метеостанции за многолетний период)

- по месяцам (для отдельно взятого пункта наблюдений по среднемесячным значениям за многолетний период)

- по «станциям» (среди выбранных метеостанций или гидрологических постов по любой характеристике).

Одной из наиболее важных функциональных возможностей гидрологической ГИС «Водохранилища камского каскада» является расчет различных морфометрических характеристик любых таксономических единиц водохранилищ с картографическим отображением результатов вычислений на основе цифровых моделей рельефа дна (GRID, TIN). Так, например, для моделирования площадей осушки какого-либо участка водохранилища формируется запрос и с использованием картографического калькулятора производится его выделение (рис. 6).

Расчет объемов и площадей выделенного участка водохранилища при разных уровнях сработки (указываемых пользователем) выполняется также на основе ЦМР дна водохранилища. При этом вычисляется площадь зеркала и площадь поверхности, образованной дном водохранилища (рис. 7).

Следующей важной функциональной особенностью созданной ГИС является возможность проводить выделение глубоководной, мелководной и прибрежной зон и подзон в пределах какого-либо участка водохранилища и рассчитывать их морфометрические характеристики. Определение этих таксонов выполняется по заданным пользователем критериям в виде значений глубин на их границах с последующим созданием векторных и растровых тем, по которым вычисляются площади и пространственная статистика (расчет глубин на основе содержимого ячеек GRID-темы) (рис. 8).

#### При выполнении исследований морфологических особенностей какого-либо участка водоема имеется возможность построения поперечных разрезов в любом интересующем месте и с любым шагом (рис. 9).

Наряду со статистической  обработкой картографической базы данных в ГИС «Водохранилища камского каскада» реализованы алгоритмы обработки различных видов наблюдений, проводимых на рейдовых вертикалях, ледовых и термических профилях, береговых стационарах и т.д. Обработка этих данных существенно отличается от вычисления статистик по данным наблюдений на постах и метеостанциях. Специфика заключается в том, что на ледовом профиле или рейдовой вертикали данные носят линейный характер (либо в разных точках по длине профиля, либо на разных горизонтах рейдовой вертикали).

На рис. 10 показано вычисление статистических характеристик толщины льда, измеренной на профиле, в разных точках за различный период наблюдений. При этом имеется возможность рассчитать среднее, максимальное и минимальное значения по  длине профиля на конкретную дату измерений, за весь зимний период конкретного года, за выбранный многолетний период и за выбранный месяц.

В заключении отметим, что созданная гидрологическая ГИС "Водохранилища камского каскада может быть использована при изучении морфологии и морфометрии водохранилищ; водно-балансовых и ледово-термических расчетах; для выявления динамики абразионно-аккумулятивных процессов в береговой зоне водохранилищ; исследовании экологических проблем водоемов и т.д. Кроме того, к достоинствам гидрологической ГИС следует отнести возможность постоянного пополнения новыми материалами картографической и атрибутивной баз данных.

Литература

- Калинин В.Г., Пьянков С.В. О создании гидрологической ГИС "Водохранилища камского каскада" // География и регион. VII. География и экологическое образование в школе и вузе. VIII. Картография и геоинформатика: Материалы Междунар. науч.- практ. конф. / Перм. ун-т. - Пермь, 2002. С. 151-154.

- Калинин В.Г., Пьянков С.В. Гидрологическая ГИС водохранилищ и особенности ее структуры // Современные географические исследования: сб. тр. ученых геогр. фак-та, посвящ. 90-летию Перм. гос. ун-та / Перм. ун-т. – Пермь, 2006. С. 143-150.

- Матарзин Ю.М., Мацкевич И.К. Вопросы морфометрии и районирования водохранилищ // Вопросы формирования водохранилищ и их влияния на природу и хозяйство. Пермь, 1970. С. 27- 45.

# Text boxes

а)

б)

а)

Рис. 1. Ведение реестра при добавлении новой информации

в атрибутивную (а) и картографическую (б) базы данных

Метаданные содержимого файла таблицы

а)

Метаданные содержимого файла

б)

Кнопка описания и добавления тем в проект

Выбор векторных файлов

Выбор растровых файлов

Выбор файлов в формате  GRID

Описание файла и присвоение псевдонима

Загрузка файла в вид

Удаление описания   файла

Метаданные о содержимом файла

Рис. 2. Добавление тем в Вид

Выбор радиуса поиска объектов

Выбор масштаба картографического изображения

Выбор темы для поиска объектов

Выбор поля темы, по которой ведется поиск

Список объектов, полученных в результате поиска

Выбор объектов, относительно которых ведется поиск

Выбор метеостанции, находящейся в заданном радиусе от гидрологического поста

Рис. 3. Организация поиска объектов в заданном радиусе:

а) выбор радиуса поиска; б) результат поиска с отображением направления и расстояния до ближайшей метеостанции

Включение  (выключение) отображения направления и вычисления расстояния

Выбор гидрологического поста, относительно которого определяется расстояние и  направление

Указатель направления от гидрологического поста до выбранной метеостанции

Расстояние от гидрологического поста до выбранной метеостанции

Результат определения пунктов наблюдений, где ледовые явления появляются  в октябре

Рис. 4. Определение темы: а) задание критерия; б) отображение результата определения

Выбор поля «Средняя дата появления ледовых явлений»

Выбор дат появления ледовых явлений в октябре

б)

Выбор периода наблюдений

Результаты статистической обработки ряда наблюдений

Результат  вычисления  коэффициента корреляции между двумя характеристиками

Рис. 5. Статистическая обработка атрибутивных баз данных: а) выбор объекта,  периода наблюдений  и расчет описательной статистики;

б) вычисление коэффициента корреляции

а)

б)

а)

в)

б)

а)

а)

б)

в)

а)

б)

Выбор места поперечного разреза для построения профиля

Рис. 9.  Построение поперечных профилей дна водохранилища:

а) выбор места для построения профиля;

б) результат построения поперечного профиля дна водохранилища

Рис. 6. Вычисление площадей осушки для района Камского водохранилища по запросу пользователя при понижении уровня воды на 4 м: а) исходные данные ЦМР дна; б) формирование запроса по величине сработки; в) отображение результата вычисления

Рис. 10. Вычисление тематических характеристик на примере толщины льда измеренной на профиле: а) ледовый профиль и отображение точек в которых производится измерение; б) выбор ледового профиля и таблицы для вычисления  статистик; в) расчет статистик на конкретную дату по длине профиля; г) расчет статистик по данному профилю за выбранный многолетний период; д) формирование таблицы с рассчитанными характеристиками за выбранный месяц.

Рис. 8. Вычисление пространственных статистик в пределах выделенных таксономических единиц водоема: а) исходная  ЦМР дна; б) выделение зон в пределах участка водохранилища методом реклассификации; в) векторное представление реклассификации; г) результат вычисления пространственных статистик; д) геометрические характеристики выделенных зон

Рис. 7. Пример вычисления площади и объема любого участка водохранилиша:

a) трехмерная цифровая модель участка водохранилища; б) то же при сработке на 4 м;

в) результат вычисления площадей и объемов

б)

в)

г)

д)

д)

а)

б)

в)

г)