УДК 556.043.002

Использование гидрографических характеристик

рек и их бассейнов в гидрологических расчетах

В.Г. Калинин, С.В. Пьянков

Пермский государственный университет

Рассматриваются вопросы использования гидрографических характеристик рек и их бассейнов, определенных современными методами ГИС-технологий, в расчетах стока. Приводится сравнительный анализ показателей, полученных по картам разных масштабов.

Гидрологический режим водных объектов определяется комплексным влиянием климата, рельефа, состава коренных пород, почвенно-растительного покрова территории. Климатические особенности характеризуют пространственно-временные неоднородности распределения солнечной радиации, осадков и испарения, господствующего переноса воздушных потоков, мощности снежного покрова и глубины промерзания почвогрунтов. Рельеф местности совместно с материнскими породами территории, растительным и почвенным покровом влияет на характер трансформации осадков в сток, процессы формирования частных составляющих речного стока: стока воды, наносов, растворенных веществ, органики и тепла /12/.

В настоящее время, сокращение сети метеорологических станций и водомерных постов на реках, озерах и водохранилищах привело к невозможности получения объективных гидрологических сведений. Так, на территории водосбора Воткинского водохранилища, где более 30 000 рек, за период с 1987 по 1991 гг. число пунктов наблюдений уменьшилось более чем в два раза и на сегодняшний день действует всего около 30 водомерных постов. В этой связи на первый план выходят косвенные методы определения гидрологической информации.

Известно /1,2,3,5,11/, что топографические и тематические карты являются источником ряда важнейших гидрографических характеристик рек и их бассейнов, необходимых для анализа и выявления  закономерностей гидрологического режима водных объектов. В то же время, в имеющихся изданиях водного кадастра /9, 10/ приведены далеко не все гидрографические характеристики рек и их бассейнов и не по всем водомерным постам (например, средние уклоны бассейнов и главного водотока, густота речной сети и т.д.). Это связано с ограниченными возможностями традиционных способов /7/ определения гидрографических характеристик водных объектов и их бассейнов.

В рамках созданной региональной гидрологической ГИС “Бассейн Воткинского водохранилища” /4/ выработана методика определения и на новом качественном уровне с использованием технологий построения цифровых моделей рельефа (TIN, GRID) проведен  расчет основных гидрографических и морфометрических показателей /8/. Для рек, на которых организованы режимные наблюдения, и их бассейнов получены следующие характеристики: площади поверхности водосборов и их проекции на плоскости, средние, максимальные и минимальные высоты и уклоны бассейнов, длины и уклоны водотоков, коэффициенты густоты речной сети, озерности, лесистости, заболоченности, площади зеркал водохранилищ по районам и участкам и др.

Кроме того, впервые рассчитаны некоторые новые показатели и коэффициенты, определение которых традиционными методами крайне сложно или практически невозможно. Но, как показывают исследования /12/, они играют далеко не последнюю роль в понимании ряда важнейших гидрологических процессов и явлений и позволяют, особенно при отсутствии данных наблюдений, косвенным путем получить важные гидрологические сведения. К их числу следует отнести порядки рек, а также суммарные длины рек и горизонталей в пределах бассейна.

Расчет всех параметров проведен по топографическим картам масштабов 1:1000000 и 1:200000. Интересные результаты дало сравнение площадей оцифрованных бассейнов рек в пределах водосбора Воткинского водохранилища, с опубликованными в «Гидрологической изученности» /9/. В случае, когда площади в среде ГИС определялись по картам масштаба 1:1000000, разница между ними и опубликованными данными в среднем не превышает 2,15%, при этом максимальное отклонение составило 10,4%. Использование для оцифровки контуров речных бассейнов карт масштаба 1:200000 практически вдвое (1,1% и 4,6% соответственно) уменьшило эти отклонения.

Сравнение средних высот бассейнов рек, приведенных в «Основных гидрологических характеристиках» /10/ и вычисленных в среде ГИС по картам масштабов 1:1000000 и 1:200000, показало, что они отличаются незначительно (в среднем на 2,1 и 1,8% соответственно). В то же время, для трех равнинных бассейнов имеют место более существенные отклонения (4,9; 9,7 и 10%). В этих случаях вновь определенные величины можно считать уточненными. Кроме того, в /10/ приведены данные только для 70% всех исследуемых бассейнов рек. Для остальных средняя высота бассейна рассчитана впервые.

Анализ вычисленных коэффициентов густоты речной сети показал, что их абсолютные значения находятся в тесной зависимости от масштаба карты, по которой определяются. Последние по картам масштаба 1:200000, получились в среднем в 3 раза больше по сравнению с масштабом 1:1000000. Это объясняется особенностями картографической генерализации - при уменьшении масштаба уменьшается извилистость, а, следовательно, длина водотоков и количество их притоков. Значения суммарной длины рек в пределах бассейна также отличаются в среднем в 3 раза, при практически неизменных площадях водосборов.

Выполнена оценка изменений абсолютных значений площадей поверхности водосборов, по сравнению с их проекциями на плоскости, что обычно определяется по картам, с целью выработки возможных критериев горных и равнинных бассейнов. Для этого были вычислены коэффициенты «горности» в виде отношения площади поверхности к площади на плоскости. Полученный параметр, даже для водосборов типично горных рек, отличается от единицы лишь в третьем знаке после запятой (табл. 1), а максимальное расхождение в площадях поверхности и плоскости среди исследуемых бассейнов составило 0,5%. На основании этого можно сделать вывод о том, что для бассейнов рек Западного Урала уточнения за счет вычисления площадей их поверхности не происходит.

Отдельным предметом исследований стали зависимости стока рек, расположенных в относительно однородных физико-географических условиях лесной зоны Западного Урала, от некоторых определяющих факторов, количественными показателями которых явились вычисленные гидрографические характеристики. В качестве показателей стока рек выбраны среднемноголетние годовые, максимальные и минимальные (летние и зимние) расходы воды. В результате выявлены зависимости стока от длины главного водотока, площади водосбора, суммарной длины рек в пределах бассейна (табл. 2).

Одной из наиболее тесных является зависимость расходов воды с порядком реки по монотомической схеме деления /3/. Закономерности, связанные с изменением размеров рек, в настоящее время изучены недостаточно, несмотря на свою несомненную актуальность. Существующее деление рек на малые, средние и большие – весьма условно и не отличается конкретностью и строгим научным обоснованием. Градация рек производится по различным, не увязанным между собой морфометрическим, гидрологическим, физико-географическим и прочим показателям. Режим рек и их гидрологические черты в одних и тех же физико-географических условиях значительно меняются в зависимости от размеров или порядка рек /11/. Порядок реки, является интегральным показателем, характеризующим не только закономерности строения речной сети, но и некоторые особенности пространственного распределения гидрологических характеристик.

При этом масштаб карты, по которой определяется порядок реки, существенной роли не играет. Выполненные исследования показывают, что коэффициенты корреляции связи характерных расходов воды с порядками рек, вычисленными по масштабам 1:1000000 и 1:200000, отличаются лишь на 0,02-0,04. При этом более тесно расходы воды увязываются с порядками рек, определенными по масштабу 1:1000000.

Рассмотрим выявленные закономерности более подробно на примере зависимости среднегодовых расходов воды от порядка реки по монотомической схеме деления (рис. 1). Очень высокий, на первый взгляд, коэффициент корреляции объясняется неодинаковым количеством разных по водоносности рек, используемых для построения зависимости, подавляющее большинство которых относятся к «малым» и «очень малым» рекам. Проследим, как будет изменяться теснота связи, если последовательно исключать из рассмотрения более крупные реки (табл. 3). При исключении водотоков с расходами более 100 м3/с коэффициент корреляции резко уменьшается до 0,75, а затем увеличивается до 0,79, поскольку наибольший разброс точек наблюдается у рек, среднегодовые расходы которых находятся в пределах от 30 до 100 м3/с (рис.1).

Детальный анализ распределения точек, на предмет выявления серии зависимостей, связанных с широтным или высотным положением речных бассейнов, не дал положительных результатов. Выполненные исследования подтверждают высказанное ранее /6/ положение о том, что эти зависимости дают представление об осредненных закономерностях формирования стока и его изменениях вдоль речной сети. Разброс точек или отклонения фактических значений от расчетных можно рассматривать в качестве меры индивидуальности (аномальности) тех или иных водных объектов. Следует помнить, что в различных природных условиях водотокам одного и того же порядка соответствуют неодинаковые гидрологические характеристики.

Еще одним важным фактором в процессах формирования речного стока является рельеф. Рельеф бассейна осуществляет перераспределение поступающих потоков тепла и влаги, определяет густоту заложения речной сети, степень и скорость разгрузки речных бассейнов от выпавших осадков и талых вод. На наш взгляд, показателем расчлененности рельефа может выступать суммарная длина горизонталей в пределах бассейна. При этом на равнине число горизонталей невелико, а суммарная длина отражает горизонтальную расчлененность поверхности водосбора речной и овражно-балочной сетью. В горных районах количество горизонталей и их суммарная длина увеличивается, тем самым учитывается вертикальная расчлененность рельефа.

Но это при условии, что высота сечения рельефа в пределах водосбора всей рассматриваемой территории постоянна. В то же время на топографических картах в особенности мелких и средних масштабов (1:1 000 000 – 1:100 000) для отображения предгорных и горных районов высота сечения меняется. Так, например, для карты масштаба 1:1 000 000 сплошные горизонтали проведены через 50, 100 и 200 метров, соответственно для районов: ниже 300 м; от 300 до 1000 м; выше 1000 м над уровнем моря. Это не дает возможности объективно оценивать расчлененность рельефа.

Применение геоинформационных технологий позволило на основе слоев векторных горизонталей и высот характерных точек рельефа рассчитать и построить дополнительные горизонтали с постоянной высотой сечения 50 и 20 м (соответственно для карт масштабов 1:1000000 и 1:200000) в пределах всего водосбора Воткинского водохранилища. После чего были вычислены суммарные длины горизонталей для исследуемых бассейнов. Построенные зависимости стока рек от этого параметра (рис. 2) характеризуются высокими коэффициентами корреляции (табл. 2).

Для этих зависимостей выполнены аналогичные исследования на примере со среднегодовыми расходами воды (табл. 3), из которой видно, что при последовательном исключении более крупных рек характер зависимости остается прежним, и теснота связи изменяется не так существенно, как в случае с порядками рек.

Выявленные закономерности формирования стока рек являются весьма показательными и безусловно найдут применение для изучения и оценки водных ресурсов рассматриваемой территории, а также для определения режимной гидрологической информации наряду с известными расчетными методами.

Таким образом, применение ГИС-технологий позволило поднять на новый качественный уровень исследования гидрологических процессов и явлений. Впервые получены гидрографические характеристики, расчет которых традиционными методами практически невозможен. В результате выявлены новые закономерности процессов формирования речного стока и сделан шаг в развитии косвенных методов их определения.

Работы выполнены при финансовой поддержке РФФИ (грант 02-07-90225).

Литература

- Глушков В.Г. Вопросы теории и методы гидрологических исследований. Географо-гидрологический метод. М., Изд-во АН СССР, 1961.

- Калинин В.Г., Дьяков М.В., Гареев Р.Р. Использование геоинформационных технологий для определения морфометрических характеристик водохранилищ (на примере камских) / «Геоинформатика – 2000»: Труды Международной научно-практической конференции. – Томск: Изд-во Том. Ун-та, 2000. С. 204-205.

- Калинин В.Г., Пьянков С.В. Некоторые аспекты применения ГИС-технологий в гидрологии // Метеорология и гидрология. 2000. № 12. С. 71-78.

- Калинин В.Г., Пьянков С.В. Гидрологическая геоинформационная система «Бассейн Воткинского водохранилища» // Метеорология и гидрология. 2002. № 5. С. 95-100.

- Комлев А.М. Закономерности формирования речного стока: Учебное пособие / Перм. ун-т. – Пермь, 1992. – 119 с.

- Малые реки волжского бассейна. Под редакцией Н.И.Алексеевского. М., Изд-во МГУ, 1998. – 234 с.

- Методические указания Управлениям Гидрометслужбы № 56. Картометрические работы для получения гидрографических характеристик. Л., Гидрометеоиздат, 1960. -97с.

- Пьянков С.В., Калинин В.Г. К вопросу о точности выполнения картометрических работ традиционными способами и с применением ГИС-технологий // Вопросы физической географии и геоэкологии Урала: Межвуз. сб. науч. тр. / Перм. ун-т. – Пермь, 2000. С. 50-54.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Гидрологическая изученность. Л., Гидрометеоиздат, 1966. Т. 11. Средний Урал и Приуралье. Вып. 1. Кама. -324 с.

- Ресурсы поверхностных вод СССР. Основные гидрологические характеристики. Л., Гидрометеоиздат, 1967. Т. 11. Средний Урал и Приуралье. Вып. 1. Кама. - 420 с.

- Черных Е.А. К вопросу об использовании морфометрического метода для изучения малых рек // Гидрология и метеорология. Изд-во Перм. ун-та, 1969. Вып. 4. С.55-68.

- Черных Е.А. Гидрография и гидро-морфометрический метод исследования рек. Дисс. … канд. геогр. наук. Пермь, 1971. -200 с.

Таблица 1

Вычисленные в среде ГИС площади бассейнов рек

| Название поста | Площадь водосбора до створа поста, км2 | К =Fпов./ Fплоск. |
| --- | --- | --- |
|  | на плоскости | на поверхности |  |
| Вильва – Нововильвенский | 322,10 | 322,51 | 1,0013 |
| Усьва – Усьва | 2208,34 | 2211,54 | 1,0014 |
| Косьва – Останино | 6082,79 | 6093,46 | 1,0018 |
| Косьва - Бол.Осляна | 2611,23 | 2617,84 | 1,0025 |
| Вишера – Вая | 7063,26 | 7096,66 | 1,0047 |

Таблица 2

Коэффициенты корреляции зависимостей расходов воды

от некоторых гидрографических характеристик

| Характеристики | Расходы воды, м3/с |
| --- | --- |
| (определенные по картам | Среднемноголетние | Экстремальные |
| масштаба 1:1000000) | Qср | Qмах | Qмин.зим | Qмин.летн | Qнаиб. | Qнаим.зим | Qнаим.летн |
| Длина реки до поста, км | 0,78 | 0,81 | 0,74 | 0,69 | 0,84 | 0,70 | 0,62 |
| Площадь водосбора, км2 | 0,92 | 0,91 | 0,91 | 0,86 | 0,94 | 0,86 | 0,76 |
| Суммарная длина рек, км | 0,96 | 0,96 | 0,93 | 0,91 | 0,97 | 0,91 | 0,84 |
| Порядок реки | 0,98 | 0,97 | 0,95 | 0,97 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Суммарная длина горизонталей, км | 0,97 | 0,99 | 0,95 | 0,97 | 0,97 | 0,95 | 0,94 |

Таблица 3

Коэффициенты корреляции исследуемых зависимостей для разных категорий рек

| Градации рек по водоносности, м3/с | Коэффициенты корреляции по зависимостям |
| --- | --- |
|  | Qср = f (N) | Qср = f (Σl) |
| До 500 | 0,98 | 0,97 |
| До 250 | 0,93 | 0,95 |
| До 100 | 0,75 | 0,91 |
| До 50 | 0,79 | 0,93 |

Список подрисуночных подписей к статье

В.Г.Калинина и С.В.Пьянкова

«Использование гидрографических характеристик рек и их бассейнов

в гидрологических расчетах»

Рис. 1. Зависимость среднегодовых расходов воды от порядков рек, определенных по картам масштаба 1:1000000 .

Рис. 2. Зависимость среднегодовых расходов воды от суммарной длины горизонталей в пределах бассейна, определенной по картам масштаба 1:1000000.

Сведения об авторах

- Ф.И.О.   Калинин Виталий Германович, 1963 года рождения, канд. геогр. наук, доцент

- Место работы:   Пермский государственный университет, географический факультет, кафедра физической географии и ландшафтной экологии, доцент

- Служебный адрес:   614990, Пермь, ул. Букирева, 15, ПГУ, географический факультет, тел. 39-64-55

- Домашний адрес:   614051, Пермь, ул. Уинская, д. 7, кв. 88, тел. 66-57-43

- Семейное положение: женат, двое детей (1986, 1989 г.р.)

- Ф.И.О.   Пьянков Сергей Васильевич, 1966 года рождения

- Место работы:   Пермский государственный университет, географический факультет, кафедра биогеоценологии и охраны природы, заведующий лабораторией эколого-геоинформационных систем

- Служебный адрес:   614990, Пермь, ул. Букирева, 15, ПГУ, географический факультет, тел. 39-64-87

- Домашний адрес:   614600, Пермь, ул. Чердынская, д. 42, кв.114

- Семейное положение: женат, один ребенок (1990 г.р.)

Работа выполнена в Пермском государственном университете

# Утверждаю

Проректор Пермского госуниверситета

____________________Суслонов В.М.

«______»__________________2002_г.

## ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ОПУБЛИКОВАНИЯ

Экспертная комиссия Пермского государственного университета Министерства

образования РФ рассмотрев статью   В.Г. Калинина,   С.В. Пьянкова  «Использование

гидрографических характеристик рек и их бассейнов в гидрологических расчетах»

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

подтверждает, что в материале: не содержится информация, предусмотренная «Перечнем сведений, подлежащих засекречиванию в системе Министерства образования РФ, 1996 г.»

На публикацию материала  не следует получить разрешение  Министерства образования РФ.

Заключение _________________________________________________________________

статья В.Г. Калинина,   С.В. Пьянкова  «Использование гидрографических характеристик рек

и их бассейнов в гидрологических расчетах» может быть опубликована в открытой

печати____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Председатель комиссии (руководитель-эксперт)_________________________________________

Зырянов Александр Иванович, профессор, декан географического факультета Пермского госуниверситета ___________________________________________________________________

Начальник отдела охраны интеллектуальной собственности                            А.А. Онорин