Соболева Е.Б., Шавнина Ю.Н. Декларирование безопасности гидротехнических сооружений в Пермском крае // Проблемы географии Урала и сопредельных территорий: Материалы межрегиональной науч.-практ. конф. (20-22 апр. 2006). – Челябинск, 2006. – С. 87-89.

ДЕКЛАРИРОВАНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ В ПЕРМСКОМ КРАЕ

В соответствии с Федеральным законом РФ №117-ФЗ от 21.07.97 г. и Постановлением Правительства РФ №1303 от 06.11.98 г. декларированию безопасности подлежат все гидротехнические сооружения I, II, III, а также IV класса капитальности, если напор на сооружения составляет более 3 м и объем водохранилища более 0,5 млн. м3.

В Пермском крае, по результатам инвентаризации гидротехнических сооружений на 01.01.2006 г., существует 59 водохранилищ, объем которых превышает 0,5 млн. м3. Наиболее крупные Камское (12205 млн. м3) и Воткинское (9360 млн. м3) водохранилища относятся к I классу капитальности. Третье по объему Широковское (526 млн. м3) водохранилище имеет II класс капитальности. Эти водохранилища декларируются в обязательном порядке, поэтому для них разработаны декларации безопасности.

Строящееся водохранилище в Ильинском районе на р.Чермоз в г.Чермоз по проекту имеет IV класс капитальности, объем 81,9 млн. м3, среднюю глубину 3,32 м и площадь зеркала 2465 га. Объектов в нижнем бьефе нет.

Два водохранилища спущены для реконструкции: на р.Уя в с.Уинское Уинского района (1,15 млн. м3) и на р.Лысьва п.Зюкайка Верещагинского района (0,76 млн. м3). В нижнем бьефе Уинского водохранилища находятся 344 частных жилых дома, 40 муниципальных домов, промышленные объекты. У второго водохранилища объектов в нижнем бьефе нет.

Класс капитальности ГТС оставшихся 53  водохранилищ (объем более 0,5 млн. м3) от II до IV, поэтому, согласно Постановлению Правительства РФ № 1303 от 06.11.98 г., для них должны быть разработаны декларации безопасности. В настоящее время декларации безопасности разработаны для Яйвинского, Губахинского, Лысьвенского, Нытвенского, Павловского водохранилищ, для остальных либо в стадии разработки (Очерское, Суксунское), либо на стадии планирования. Перечисленные водохранилища были созданы для промышленного водоснабжения. Как правило, в нижнем бьефе этих водохранилищ расположены территории промышленных площадок предприятий, жилые районы и объекты соцкультбыта.

Для сооружений IV класса с напором менее 3 м и объемом водохранилища менее 0,5 млн. м3 декларация безопасности не разрабатывается. Однако, по решению органов надзора за безопасностью гидротехнических сооружений, согласованному с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или с местными органами власти, они могут быть подвергнуты декларированию безопасности, если авария этих сооружений может причинить значительный ущерб.

Для принятия решения о необходимости разработки декларации безопасности для искусственных водоемов объемом менее 0,5 млн. м3 необходимо провести:

- рекогносцировочное обследование территорий нижних бьефов данных водоемов,

- моделирование зон затопления при прохождении половодий и паводков высокой обеспеченности,

- выделение объектов, расположенных в нижних бьефах, затопление которых может привести к значительному ущербу.

Водохранилища, подлежащие декларированию безопасности, было решено в первую очередь включить в подсистему мониторинга водохозяйственных систем и сооружений Пермском крае, создание которой началось в 2002 г. Данная подсистема мониторинга является составной частью единой территориальной системы экологического мониторинга на геоинформационной основе. В настоящее время в рамках работы по ее созданию обследовано 31 водохранилище объемом свыше 0,5 млн. м3 и 17 водохранилищ, объем  которых  менее 0,5 млн. м3.